## Slide 1
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM LED TUBE MỚI

## Slide 2
Sản phẩm tube led 20W
Nội dung | Thông số kỹ thuật |  | 
Model sản phẩm | T8 TT01 1200/20W | T8 TT01 1200/20W.H | T8 1200/20W
Công suất | 20W |  | 
Quang thông | 2600 lm | 3000 lm | 2300lm
Hiệu suất | 130lm/W | 150lm/W | 115lm/W
Nhiệt độ màu | 3000K/ 4000K/ 6500K |  | 
IP | IP20 |  | 
Flicker | Non Flicker |  | 
Tuổi thọ | 20.000h |  | 25.000h
Chip led | Hàn Quốc |  | 
Kích thước | 1213x 27 mm | 1200x 27 mm | 1313x28 mm
Thông số sản phẩm

## Slide 3
LED TUBE 20W TLC
LED TUBE 28W MAXWIN
LED TUBE 20W RẠNG ĐÔNG
Đánh giá ngoại quan

## Slide 5
Bảng so sánh thông số quang điện giữa Rạng Đông và các hãng
Tube Rạng Đông công bố đạt tiêu chuẩn, vừa đạt hiệu quả kinh tế tốt nhất
Thông số quang điện |  | LED Tube 20W Rạng Đông |  | LED Tube 20W Duhal |  | LED Tube 20W TLC | LED Tube 28W TLC
Công suất | Công bố | 20W |  | 20W |  | 20W | 28W
 | Thực tế | 18,8W |  | 18,36W |  | 18,8W | 22,8W
Quang thông | Công bố | 2600 lm |  | 2300 lm |  | 2400 lm | 2660 lm
 | Thực tế | 2569 lm |  | 2187 lm |  | 2362 lm | 2364 lm
Hiệu suất phát quang | Công bố | 130 lm/W |  | 115 lm/W |  | 120 lm/W | (90 ÷ 100) lm/W
 | Thực tế | 136,6 lm/W |  | 119 lm/W |  | 125 lm/W | 105 lm/W
Độ hoàn màu | Công bố | CRI 82 |  | CRI >85 |  | CRI >85 | CRI >85
 | Thực tế | CRI 81,1 |  | CRI 85 |  | CRI 82 | CRI 72,4
Nhiệt độ màu | Công bố | 6500K |  |  |  |  | 
 | Thực tế | 6620K | 6961K |  | 6737K |  | 6828K
Dòng điện | Thực tế | 0,143 A | 0,137A |  | 0,165 A |  | 0,182 A
Sai số màu sắc (SDCM) | Tiêu chuẩn | <7 |  |  |  |  | 
 | Thực tế | 2,1 ÷ 2,4 | 4,8 |  | 2,8 ÷ 3,3 |  | 3,7 ÷ 4,6