## Slide 1
Nguồn tham khảo: ENERGY STAR® Program Requirements Product Specification for Luminaires (Light Fixtures), Eligibility Criteria, Version 2.0 (có hiệu lực từ 01-06-2016)
Các yêu cầu của ENERGY STAR® Program đối với bộ đèn (luminaire)
Các yêu cầu này chỉ áp dụng cho các sản phẩm chiếu sáng nhà ở có công suất < 250W, dự định kết nối với mạng điện lưới và không áp dụng cho các sản phẩm sau:
Chiếu sáng ngoài trời thương mại (đường phố, sân bãi, đèn ốp tường (wall packs), canopy,…)
Đèn công xưởng (High bay và Low bay)
Đèn troffer hốc và các đèn huỳnh quang thẳng khác
Các loại bộ đèn dùng trong chiếu sáng công sở như đèn treo thẳng (linear pendants) và chiếu sáng panel
Các nguồn sáng HID và đèn chiếu sáng rắn thay thế của chúng.
Các bộ chuyển đổi đui cắm
Đèn LED dự định thay thế cho đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact chân cắm hoặc đèn phóng điện cường độ cao
Một số thông tin về các yêu cầu của chương trình ENERGY STRAR
Vũ Doãn Miên, 01/2017

## Slide 2
Thông tin chung
Cần có bên thứ ba thử nghiệm các thông số theo yêu cầu và cấp chứng chỉ (Certified Subcomponent Database – CDS), thủ tục cấp chứng chỉ xem ở: https://www.energystar.gov/index.cfm?c=third_party_certification.tpc_index
Cơ quan Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (Environmental Protection Agency (EPA)) yêu cầu tất cả các sản phẩm ENERGY STAR phải được bên thứ ba cấp chứng chỉ ( EPA-recognized laboratory )
Các bộ phận và tính năng bộ đèn có thể thay đổi trong họ sản phẩm ENERGY STAR:
- Hộp đèn/ khung (housing/chassir), màu thân, cách lắp đặt, kết nối điện: cho phép
chao phản xạ/ vành hạn chế sáng (reflector/trim): cho phép nhưng không được làm giảm quang thông
chụp/tấm tản sáng (shade / Diffuser): cho phép nhưng không được làm giảm quang thông và dòng khí lưu thông
Nguồn sáng (LED): cho phép nhưng không được ảnh hưởng xấu đến tính năng bộ đèn
Nhiệt độ màu CCT: cho phép nhưng các bộ phận khác (LED cùng seri, driver, tản nhiệt,…) giữ nguyên và không được ảnh hưởng xấu đến tính năng bộ đèn; chỉ được thay đổi trong dải trên CCT thấp nhất đã được thử nghiệm.
Công suất đèn (bộ đèn định hướng): Led, LED module không được thay đổi, CCT giữ nguyên, tính năng thay đổi chỉ do dòng nuôi thay đổi; mẫu thử nghiệm phải có công suất và CRI cao nhất, CCT thấp nhất.
Ballast hay Driver (có công suất hay dòng không đổi): cho phép thay đổi nhưng không được thay đổi tính năng yêu cầu.

## Slide 3
Yêu cầu ENERGY STAR:
Hiệu suất quang và quang thông cho các Bộ đèn SSL không định hướng:
1. LED light engine: ≥ 65 lm/W; quang thông LED light engines lắp trong các bộ đèn ≥ 450 lm.
Ngoại trừ: LED light engines dùng trong các đèn treo trang trí (decorative pendants), đèn ốp tường /đèn phòng tắm một đầu (wall sconces/single head bath vanity) ≥250 lm (đo theo IES LM-82-12)
2. Đèn thay thế (retrofit) cho đèn ốp tường tản sáng gắn bề mặt: ≥ 65 lm/W cho đèn; retrofit kit ≥ 250 lm (80% quang thông trong dải 0-90o từ tâm chùm tia)
3. Đèn thay thế (retrofit) cho đèn ốp trần tản sáng gắn bề mặt: ≥ 65 lm/W cho đèn; retrofit kit ≥ 800 lm (80% quang thông trong dải 0-90o từ tâm chùm tia) (IES LM-79-08)
Hiệu suất quang, quang thông, mật độ lumen theo khu vực cho các Bộ đèn SSL định hướng
1. LED Down Light Retrofit: 60 lm/W; ≤ 4.5” độ mở (aperture): 345 lm ; > 4.5” độ mở (aperture): 575 lm; ≥ 75% quang thông trong dải 0-60o (đối xứng trục theo nadir)
2. Đèn chiếu nhấn Accent Lights ( gồm track light luminaires, line voltage track heads, ceiling fan light kits): 65 lm/W; ≥ 200 lm ; 80% quang thông trong 0-60o (đối xứng trục theo tâm chùm tia) (IES LM-79-08)
3. Outdoor, Wall-, Porch (vòm) -, Pendant-, Post- Mounted and Security Luminaires: 60lm/W; ≥ 300 lm; 95% lm trong 0-90o theo nadir, < 5% lm ở góc >90o từ nadir.
4. Đèn bàn (Portable Desk Task) : 50lm/W; ≥ 200 lm ; ≥ 60% lm trong 0-75o từ tâm chùm tia.
5. Các loại đèn khác: 70lm/W; ≥ 200 lm (IES LM-79-08)

## Slide 4
Nhiệt độ màu (CCT) cho tất cả các bộ đèn trong nhà (ngoại trừ các bộ đèn ngoài trời)
Bộ đèn, retrofit kit, hoặc LED light engine có thể thay thế phải:
Có ít nhất một trong các CCT danh định: 2700K, 3000K, 3500K,4000K,5000K
Tọa độ màu nằm trong 7-step chromaticity quadrangles theo ANSI/NEMA/ANSLG C78.377-2011.
(đo theo IES LM-79-08, IES LM-82-12, Calculation: CIE 15.2004, Ref.doc. ANSI/NEMA/ANSLG C78.377-2008)
Chỉ số hoàn màu (CRI) cho tất cả các bộ đèn trong nhà (ngoại trừ các bộ đèn ngoài trời):
Bộ đèn, retrofit kit, LED light engine: Ra ≥ 80 và R9 > 0. (IES LM-79-08 , IES LM-82-12)
Độ đồng đều màu theo góc chỉ cho các bộ đèn định hướng trong nhà (ngoại trừ các bộ đèn ngoài trời)
Xuyên suốt góc mở chùm tia, sự thay đổi màu phải nằm trong khoảng 0,006 tổng khoảng cách theo đường thẳng đến điểm trung bình được đánh gía (weighted average point) trên giản đồ CIE 1976 (u’,v’) (đo theo IES LM-79-08, IES LM-58-13 CIE 15: 2004)
(Số mẫu thử: 1 mẫu, phải vượt qua thử nghiệm, có các hướng dẫn thử nghiệm kèm theo)

## Slide 5
Duy trì quang thông cho các bộ đèn:
Luminaire, Retrofit kit, LED Light Engine, LED Package, Module or Array (Lựa chọn 1):
L70(6k) ≥ 25,000 h cho đèn trong nhà
L70(6k) ≥ 35,000 h cho đèn ngoài trời
L70 ≥ 50,000 h cho các đèn không tách rời được
(IES LM-80-08, IES TM-21-11, ENERGY STAR TM-21 Calculator, CCT Calculation CIE 15.2004 …)
Luminaire, Retrofit kit, LED Light Engine (Lựa chọn 2):
L70(6k) ≥ 25,000 h cho đèn trong nhà
L70(6k) ≥ 35,000 h cho đèn ngoài trời
L70 ≥ 50,000 h cho các đèn không tách rời được
(IES LM-84-14, IES TM-28-14, CCT Calculation CIE 15.2004,….)
Tuổi thọ bộ đèn:
Gói LED / module LED / LED array, gồm cả các loại đó tích hợp trong LED light engines hay retrofit kits, cần có duy trì quang thông L70 đáp ứng tuổi thọ bộ đèn:
≥ 25,000 h cho các bộ đèn trong nhà
≥ 35,000 h cho các bộ đèn ngoài trời
≥ 50,000 h cho các bộ đèn không tách rời được
(TM-21 hoặc TM-28)
Cỡ mẫu: tùy theo, phải vượt qua thử nghiệm, có các hướng dẫn thử nghiệm kèm theo)

## Slide 6
Duy trì màu chỉ áp dụng cho các bộ đèn trong nhà (ngoại trừ các bộ đèn ngoài trời):
Bộ đèn có tọa độ màu thay đổi so với 0 h tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động phải ≤ khoảng cách tổng theo đường thẳng là 0,007 trên giản đồ màu CIE 1976 u’v’. Tất cả các bộ đèn phải đáp ứng. ( đo theo IES LM-80-08, IES LM-84-14, Ref. doc. ANSI/UL 153-2002, ANSI/UL 1574-2004, ANSI/UL 1598-2008, ANSI/UL 1598C-2014 )
Thời gian khởi động nguồn sáng cho các bộ đèn (ngoại trừ các đèn ngoài trời)
Bộ đèn phải sáng liên tục trong vòng 750 mili giây sau khi bật nguồn, cho các bộ đèn kết nối là ≤ 1 giây.
Hệ số công suất cho tất cả các loại đèn:
Công suất đầu vào tổng của bộ đèn ≤ 5 watts: PF ≥ 0.5; > 5 watts: PF ≥ 0.7
Bảo vệ xung tức thời (transient) cho tất cả các bộ đèn:
- Driver phải tuân thủ ANSI/IEEE C62.41.1-2002 , ANSI/IEEE C62.41.2-2002, Category A operation.
- Xung tức thời trên đường dây điện lưới phải gồm 7 cú xung với tần số 100kHz (ring wave), cường độ 2,5kV cho cả hai chế độ common mode and differential mode.
Tiêu tốn công suất Standby cho tất cả các bộ đèn:
Không có cho tất cả các bộ đèn, ngoại trừ bộ đèn tích hợp sensor ( công suất stanby ≤ 0,5W), tích hợp sensor và kết nối (≤ 1W), nguồn nuôi cấp dòng cho nhiều đèn (≤ 1,5W ) (IEC 62301 ED.2.0 B-2011)
Tần số hoạt động cho tất cả các bộ đèn:
≥ 120 kHz cho ánh sáng lối ra (liên quan đến fliker), các bộ đèn có diming phải đáp ứng yêu cầu cho tất cả các mức quang lối ra (đo với photodiode có thời gian nâng ≤ 10 µs, khuếch đại chuyển trở kháng và dao động ký)

## Slide 7
Khả năng thay thế nguồn sáng (LED light engine , Retrofit kits) cho các bộ đèn không định hướng:
LED light engines hay retrofit kits phải có các kết nối điện cho phép khách hàng thay thế chúng mà không phải cắt dây hoặc dùng mỏ hàn, các đai ốc giữ dây và các đầu nối tái sử dụng là cho phép.
Ngoại trừ: các bộ đèn không tách rời được, đèn định hướng
Khả năng thay thế ballast/driver cho các tất cả bộ đèn (ngoại trừ bộ đèn không thể tách rời):
Ballasts hay drivers phải được thợ điện tiếp cận và lấy đi mà không phải cắt dây hay làm hư hại đến thân đèn (housing), vòng giới hạn sáng (trim), các phần trang trí hay phần gỗ (trần, tường,…) gắn đèn
Ngoại trừ: bộ đèn sử dụng ballaser lắp liền, đèn định hướng theo ray chạy điện lưới (line voltage directional track iights), solid state cove mount luminaires, bộ đèn trong cabinet, retrofit kits; các bộ đèn định hướng như phần trên.
Yêu cầu tính năng nhiệt:
Nhiệt độ tối đa trên driver cho tất cả các loại đèn:
Nhiệt độ tối đa trên chỗ nóng nhất của vỏ hộp nguồn (driver) của LED engine có thể thay thế (cho đèn định hướng và không định hướng) và của retrofit kít lắp đặt bên trong bộ đèn (in-situ) không được vượt quá Tmax qui định của nhà SX khi đã có cân bằng nhiệt (Ref. doc. ANSI/UL 1598:2008, ANSI/UL 1598C-2014, ANSI/UL 1598-2008 …)

## Slide 8
Yêu cầu an toàn:
- Bộ đèn xách tay (portable) phù hợp với các tiêu chuẩn: ANSI/UL 153-2002 và ANSI/UL 8750-2009.
- Bộ đèn nối dây cố định (hardwired) : ANSI/UL 1574-2004, ANSI/UL 1598-2008, ANSI/UL 1598C-2014,
ANSI/UL 2108-2004, ANSI/UL 8750-2009
- LED Retrofit : UL8750 – LED Component và UL1598C-2014 – LED Retrofit
Driver của LED light engine có thể thay thế (Bộ đèn không định hướng) : ANSI/UL 1310-2010, ANSI/UL 2108-2004, ANSI/UL 8750-200-
Driver của Bộ đèn định hướng : ANSI/UL 1310-2010, ANSI/UL 2108-2004, ANSI/UL 8750-2009
Yêu cầu về điều khiển:
Bộ đèn và các thành phần phải được cung cấp dimming liên tục từ 100% đến 20% ánh sáng lối ra
Bộ đèn không được phát nhiễu lớn hơn 24dBA ở điểm cách ≤ 1m tại quang thông lối ra nhỏ nhất.
Yêu cầu về các chất độc hại bị cấm: theo RoHS
Yêu cầu về dán nhãn & đóng gói:
- Các công bố về đóng gói và marketing phải phù hợp với chứng nhận (certification) của nó.
- Cần ghi rõ nhiệt độ màu: 2700 – Soft White; 3000 – Warm White; 3500 – Neutral White; 4000/4100K – Cool White; 5000K – Daylight
Yêu cầu bảo hành:
It nhất 3 năm cho bộ đèn có thể thay thế Driver và 5 năm cho bộ đèn không thể thay thế Driver

## Slide 9
Phạm vi áp dụng:
Đèn CFL, Đèn LED bulb phát đa hướng (omnidirectional) và định hướng, đèn trang trí.
Ngoại trừ:
Đèn SSL thay thế cho các đèn khác với MR, halogen mà hoạt động chỉ với ballast, driver hay transformer ngoài (v/d đèn HQ hay CFL chân cắm).
Đèn dự định thay thế đèn HQ ống thẳng, đèn CFL chân cắm, đèn HID.
Đèn được cấp điện bởi nguồn nội (v/d ắc quy nạp bởi pin mặt trời),
- Một số loại khác
Điều kiện thử nghiệm đèn theo EPA:
Dòng lối vào và công suất lối vào: ±10%
Hệ số công suất: ±5%
Chiều dài đèn tối đa, trừ khi bị ảnh hưởng bới thay đổi của đế đèn hoặc dạng bao ngoài đèn: ±5%
Nguồn tham khảo: ENERGY STAR® Program Requirements Product Specification for Lamps (Light Bulbs) Eligibility Criteria Version 2.0, Rev. Aug-2016 (Có hiệu lực từ 02-01-2017)

## Slide 10
Đèn đa hướng
Đèn trang trí
Đèn LED bulb thay thế cần có quang thông ban đầu nằm trong các dải quang thông trong các bảng (cho đèn đa hướng và trang trí), cần 8 mẫu thử nghiệm cho mỗi loại
Quang thông lối ra của các đèn đa hướng, định hướng và trang trí để thay thế
Hiệu suất quang tối thiểu ban đầu (lm/W)
CRI ≥ 90 CRI < 90
Đèn đa hướng 70 80
Đèn định hướng 61 70
Đèn trang trí 65

## Slide 11
Đèn định hướng
Đèn định hướng:
- Quang thông lối ra ban đầu của đèn LED thay thế cần ≥ 10 lần công suất danh định của đèn sợi đốt sẽ được thay thế đối với các loại đèn sợi đốt sau:
Đèn BR30, BR40, ER40 65 W
Đèn BR30, ER30, BR40, ER40 ≤ 50 W
Đèn R20 ≤ 45 W
Đèn ≤ 40 W
Đèn đường kính < 2.25”
- Đối với đèn LED thay thế cho tất cả các loại đèn sợi đốt khác, quang thông lối = công suất danh định của đèn sợi đốt X hệ số ≥ hệ số trong bảng.
- Cần ≥ 8 mẫu đáp ứng yêu cầu thử nghiệm cho mỗi loại ( 10 mẫu cho đèn định hướng PAR, MR và MRX)

## Slide 12
Nhiệt độ màu yêu cầu của đèn: 2200K* , 2500K* , 2700K , 3000K, 3500K, 4000/4100K, 5000K, 6500K
CRI yêu cầu: Ra ≥ 80 (trung bình của 10 mẫu thử nghiệm, ≤ 3 mẫu có Ra < 77, không có mẫu Ra < 75, có R9 > 0.
Độ đồng đều và duy trì nhiệt độ màu như trường hợp bộ đèn ở trên.
Duy trì quang thông: sau 6000 giờ thử nghiệm là giá trị trung bình của 10 mẫu thử nghiệm. Đèn có thể thử nghiệm tùy chọn cho 3000 giờ, tuổi thọ L70 tối đa công bố và duy trì quang thông tối thiểu sau 6000 h,3000h ở các bảng .
(ENERGY STAR Elevated Temperature Life Test ENERGY STAR Ambient Temperature Life Test, IES LM-80-08,
IES TM-21-11, Ref. doc. ENERGY STAR TM-21 Calculator )
Thử nghiệm 3000 giờ
Thử nghiệm 6000 giờ

## Slide 13
Yêu cầu về kích thước:
Đèn đa hướng tiêu chuẩn ANSI:
ANSI C78.20:2003, ANSI C78.23:1995 (R2003)
Đèn định hướng tiêu chuẩn ANSI: ANSI C78.21-2011, ANSI C78.50-2014, ANSI C78.79-2014
Đèn trang trí tiêu chuẩn ANSI: ANSI C78.23:1995 (R2003)
Yêu cầu về nhiễu và fliker:
Tất cả các đèn ghi nhãn Dimmable cần báo cáo phần trăm fliker, chỉ số Fliker cao nhất; 80% số đèn Dimmable có ≤ 24 dBA tại ≤ 1m (Đèn không dimming có tần số ánh sáng lối ra ≥ 120 kHz)
Yêu cầu về hệ số công suất:
- Đèn đa hướng công suất lối vào ≤ 10 W phải có PF ≥ 0,6, tất cả các loại khác PF ≥ 0,7 (ngoại trừ đèn ≤ 5W)
Tuổi thọ danh định:
- Đèn đa hướng và đèn trang trí : ≥ 15,000 h
- Đèn định hướng: ≥ 25,000 h
Bảo hành tối thiểu:
2 năm cho đèn tuổi thọ <15 000 h
3 năm cho đèn tuổi thọ ≥ 15 000 h
(dùng 3 giờ/ngày)