## Slide 1: Thiết kế driver theo QR
Nguyên lý
Các bước thiết kế

## Slide 2: Khái quát
Driver công suất cao phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của các tiêu chuẩn về an toàn, về nhiễu và miễn nhiễm. Để đáp ứng các yêu cầu này các nhà chế tạo driver công suất đã lựa chọn các nguyên lý điều khiển như trên hình 1.1.
LED driver công suất cao
Sơ đồ mạch flyback
Mạch quasi resonant
Mạch resonant LLC
Mạch resonant LCC
Mạch resonant full bridge
Mạch hồn hợp resonant + buck

## Slide 3: 1 Nguyên lý
Do các thành phần điện dung kí sinh mà có 2 vùng dao động, vùng dó tần số dao động sau có tần số

## Slide 4: 1 Nguyên lý
Điện cảm rò là gì

## Slide 5: 1 Nguyên lý
Cách đo điện cảm từ hóa và điện cảm rò
Sau khi chế tạo xong biến áp các giá trị Lp và Lr có thể xác định bằng thực nghiệm như sau:
Lp = Lm +Llk đo bằng cách hở mạch thứ cấp
Lr = Llk đo bằng cách ngắn mạch thứ cấp.

## Slide 6: 1 Nguyên lý
Ví dụ về quan hệ điện cảm rò và điện cảm từ hóa
Bảng dưới cho ví dụ đo Lp và Lr giá trị với độ dài khe hở khác nhau của một biến áp chế tạo theo kiểu này [R.9].

## Slide 7: 1 Nguyên lý
Trong mỗi chu kỳ đóng cắt các khoảng thời gian tON, toff, tF có thể tính có thể tính:
Trong đó: Lm – điện cảm từ hóa biến áp
Trường hợp lý tưởng, mạch điểu khiển đóng mosfet tại điểm lõm thứ nhất
Tần số chuyển mạch có thể tính

## Slide 8: 1 Nguyên lý
Một số công thức cho tính tóa QR flyback

## Slide 9: 1 Nguyên lý
Sơ đồ mạch và tín hiệu điện áp mosfet

## Slide 10: 1 Nguyên lý
Các đường cong điển hình mạch flyback

## Slide 11: 1 Nguyên lý
Hình trên vẽ sơ đồ mạch QR flyback với các thành phần ký sinh (Lleak, CD) và giản đồ các đường cong tín hiệu dạng sóng điện áp DS của mosfet sơ cấp trong một mạch flyback hoạt động ở chế độ dẫn điện gián đoạn (DCM).
Các thành phần trong sơ đồ slide 10 là:
Lm – điện cảm từ hóa biến áp, đặc trưng cho tích lũy năng lượng biến áp truyền cho thứ cấp.
Llk là độ tự cảm rò, đặc trưng cho từ thông được tạo ra bởi số vòng sơ cấp và không móc vòng sang thứ cấp. Nó lưu trữ năng lượng không được chuyển đến thứ cấp mà được chuyển giao hoặc tiêu tan các nơi khác. Năng lượng lưu trữ trong Llk là nguyên nhân của sự tăng đột biến quá áp lớn (gai điện áp) trên máng của MOSFET tại lúc tắt (cuối tON đầu tOFF).
CD là tổng điện dung của nút D. Nó là tổng hợp của điện dung trong mosfet Coss, điện dung ký sinh biến áp, điện dung kí sinh của mạch lắp ráp (ví dụ như một tản nhiệt) cũng như những thành phần khác từ phía thứ cấp, chẳng hạn như một mạch R-C trên các diode chỉnh lưu. Thành phần này là nguyên nhân gây dao động DĐ1 trên hình slide 3 khi nó cộng hưởng với từ cảm rò biến áp (Llk), và dao động DĐ2 trên slide 3 khi nó cộng hưởng với từ cảm chính của biến áp (Llk)
Năng lượng do CD tích lũy được xả ra bên trong MOSFET khi nó được đóng, do đó gây ra một gai dòng điện. Gai này không chỉ gây thêm tổn thất thêm trong MOSFET mà còn có thể gây ra nhiễu, đặc biệt là trong trường hợp điều chỉnh ở chế độ dòng điện và tải nhỏ.

## Slide 12: 2 Các bước thiết kế
Điện áp cảm ứng từ thứ cấp về nằm trong vùng:
Chọn điện áp cảm ứng (VR Reflected voltage) từ thứ cấp về sơ cấp
Như vậy, giá trị điện áp này được chọn tùy thuộc vào điện áp mosfet và diode đầu ra
Đối với dải điện áp vào rộng nên chọn Dmax = 0,45-0,5.

## Slide 13: 2 Các bước thiết kế
Bằng cách khác
2. Điện cảm sơ cấp [Fl.4, Fl.7]
3. Dòng điện sơ cấp
[Fl.1]
[Fl.6]

## Slide 14: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 1 Lựa vật liệu và hình dạng chọn lõi
Bước 2 Lựa chọn kích thước lõi
Bước 3. Tính toán số vòng dây sơ cấp tối thiểu
Bước 4. Tính toán khe hở
Bước 5. Tính kiểm tra bão hòa mạch từ
Bước 6. Tính toán cuộn dây
Bước 7. Tính tổn hao
Bước 8. Tính toán nhiệt
Bước 9. Kiểm tra lấp đầy cửa sổ
Bước 10. Cấu trúc biến áp

## Slide 15: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 1. Lựa chọn sơ bộ vật liệu và hình dạng lõi
Lựa chất liệu lõi
Lựa chọn: Hình dạng
Bước 2. Lựa chọn kích thước lõi:
Nếu làm việc ở chế độ CCM thì
nên biến áp CCM có lõi lớn hơn

## Slide 16: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 3. Tính toán số vòng dây sơ cấp tối thiểu
Ở chế độ DCM [Fl.6]
Ở chế độ CCM
Trong một số tài liệu số vòng dây được tính

## Slide 17: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 4. Tính toán khe hở
Nếu số hạng thứ 2 không đáng kể
Biến áp Flyback có thành phần từ thông một chiều lớn nên dễ bão hòa. Để giảm mức độ bão hòa lõi cần mài lõi cho có khe hở.

## Slide 18: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 5. Tính kiểm tra bão hòa mạch từ
Trong đó:
Nt – số vòng dây thực quấn
Ktt – hệ số phụ

## Slide 19: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 6. Tính toán dây dẫn
Chọn tiết diện dây cơ sở: dây tròn chọn d = 2
Cuộn sơ cấp
Dòng điện sơ cấp
Tiết diện dây sơ cấp
S1Cu = Iprms/J

## Slide 20: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 6. Tính toán dây dẫn
Dây thứ cấp
Tỷ số biến áp
Dòng điện đỉnh cuộn thứ cấp
Dòng hiệu dụng
Tiết diện dây chọn như thứ cấp

## Slide 21: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 7. Tính tổn hao
P = PFe + PCu
PFe = (kFe.fm.Bacn).MFe.10-3
PCu = R1.I21rms + R2.I22rms
Tổn hao đồng
Tổn hao sắt

## Slide 22: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 8. Tính toán nhiệt
T0 = 450.0,826
Sbm diện tích bề mặt xung quanh

## Slide 23: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 9. Kiểm tra lấp đầy cửa sổ
ACu = Np.SCu1 + Ns.SCu2 + Naux.SAux
Ku = ACu/Aw
Hệ số lấp đầy cửa sổ khoảng Ku < 0,4.

## Slide 24: 2 Các bước thiết kế
4. Tính toán biến áp
Bước 10. Cấu trúc biến áp
Trong các biến áp flyback các cuộn dây thường được bố trí như hình 3.4 nhằm hạn chế một phần ảnh hưởng từ trường tần số cao.
Hình3.4. Bố trí dây quấn trong cửa sổ

## Slide 25: 2 Các bước thiết kế
6. Lựa chọn Mosfet
VDSmax = VDCmax + VR +Vspik
Quan hệ giữa điện áp mosfet và tỷ số vòng dây

## Slide 26: 2 Các bước thiết kế
7. Tính toán mạch snubber
a.
b.

## Slide 27: 2 Các bước thiết kế
8. Lựa chọn diode chỉnh lưu đầu ra
VDmax = VO +VDCmax.Ns/Np
Hình 3.7 Quan hệ giữa điện áp diode và tỷ số vòng dây n

## Slide 28: 2 Các bước thiết kế
9. Chọn tụ đầu ra
Dòng điện chạy qua tụ [Fl.4]:

## Slide 29: 2 Các bước thiết kế
10. Chọn cầu diode đầu vào
Dòng điện của cầu